## Slide 1: 通信网理论
第1章 引论
第2章 网内业务分析
第3章 通信网网络结构
第4章 匹配理论与染色理论
第5章 网络流理论与算法
第6章 通信网的可靠性
第7章 多址技术系统分析
Notes: 图论基础知识、最短径问题、站址的选择问题、支配集、独立集、覆盖集和Ramsey数等，染色理论中的边染色，点染色等基本概念，图的边染色算法和点染色算法等。
图的染色理论简介所谓图染色是指对图中的顶点、边、面等元素按照一定的规则进行分类,对象不同或规则不同,便有各式各样的染色,如点染色、边染色、全染色、表染色、领强边染色、子染色、边面染色、完备染色等成百上千种染色方式.在现实生活中许多领域都会涉及到将某种对象的集合按照一定的规则进行分类和分配问题,例如动态频谱分配，，学生选课系统、电路布局、排序问题、会议安排、电路安排、考试安排问题等等,这些问题都与图染色理论密切相关.下面以贮藏问题为例,
匹配理论：匹配的基本概念、二部图的匹配、二部图的最大匹配与最大权匹配算法等
网络流理论与算法：最大流算法，最佳流算法，线性规划求最优值等
可靠度：可修复系统与不可修复系统可靠度，各种结构下的可靠芭计算，可靠度设计等。

## Slide 2: 课程及时沟通QQ群--596478641
请修改群里个人名片，格式为：学号+姓名
  例如：
  学号：2015212844
  姓名：李开心
  群里个人名片：
  2015212844李开心

## Slide 3: 二：超星网络教学平台 1.请手机扫描二维码下载并安装超星“学习通”
Notes: 我们的第1次签到

## Slide 4: 2.请扫描下列二维码加入本课程，请完善学号，姓名，手机号，学院，专业等信息。

## Slide 5: 【电脑端】如何使用课程平台？
http://cqupt.fanya.chaoxing.com （超星泛雅）

## Slide 6: 【电脑端】如何使用课程平台？

## Slide 8: 第一章 引论

## Slide 9
课程的考核及要求:注重过程学习
考核项目 | 次数及分值 | 备注
作业 | 20% | 
调研 | 10% | 
算法编程 | 10% | 
期末考试（闭卷统考） | 60% | 
合计 | 100% | 

## Slide 10
课程特点：
课程的考核及要求:闭卷

## Slide 11: 参考教材
通信网理论基础 | 周炯槃等 | 人民邮电出版社
图论与网络流理论 | 高随祥 | 高等教育出版社
阻塞流理论及其应用（第二版） | 宁宣熙等 | 科学出版社
网络最优化 | 谢政 | 科学出版社
网络流优化高效智能算法及其应用 | 谢凡荣、贾仁安 | 科学出版社
现代交换原理 | 张毅、余翔等 | 科学出版社
计算机网络 | 谢希仁等 | 电子工业出版社

## Slide 12
周炯槃（1921-2011年）,中国信息论研究主要奠基人，北京邮电大学教授，中国共产党党员、中国工程院资深院士。

## Slide 13
新中国成立后，全国刚结束了上百年的内乱和战争，摆在全国人民面前的是十分凄惨的状态，大量的人民生活极端困难：
土地荒芜，无人开垦和耕种
通货膨胀，物价猛涨
工业基础十分薄弱，根本没有几家像样的工厂
教育落后，80%以上的人口都是文盲，理科和工科人才严重缺乏
中国的尖端人才和著名科学家全都流亡在国外，侨居国外的科学家人数大约有5000余人。
Notes: 新中国刚成立的时候，摆在全国人民面前的是十分凄惨的状态，当时全国刚结束了上百年的内乱和战争，很多土地都处于荒芜的状态，无人开垦和耕种。全国粮食产量只有2亿多吨，许多地区刀耕火种，农业生产力相当落后。土地大量荒芜，水土流失。沙漠四起，没有任何水利设施。亩产只有几十斤，很多地方种地连种子都收不回来，整个中国灾荒四起，流民遍地，饿殍遍野。
国民党政府统治时期，滥发货币，通货膨胀，市场物价猛涨，1949年城市中失业人数约有400万人，农村灾民约4000万人，大量的人民生活极端困难。
蒋介石率领的国民党残余势力溃逃到台湾的时候，把当时从全国老百姓手里搜罗起来的黄金，白银，还有外汇储备全部运到了台湾，让当时中国本来就困难的经济更加雪上加霜。新中国刚成立半个月，华北由粮食带头，上海由纱布带头，物价开始大幅上涨。纱布、粮食的价格在一个月内都上涨了两倍以上，有的商品上涨到五六倍。
当时中国的国民人均收入只有24美元，而美国当年的人均收入在1600美元以上，排名世界第三位。1950年中国国内年产钢60万吨，能够排在世界第二十六位，但是在五十年代，排名前20名的都是老牌资本主义强国，20名开外的国家都不值一提。1950年中国国内年产钢60万吨，能够排在世界第二十六位。中国当年的石油产量是20万吨，而美国的原油产量是两亿六千万吨。在发电量方面，中国一年发电量不到45亿度，美国当时是3800亿度。
在工业方面，全国的工业基础十分薄弱，根本没有几家像样的工厂。所有的物品全是洋货，我国甚至连一颗螺丝钉，一辆自行车都制造不了。
如果说工业，农业方面落后还能弥补，那么教育上的落后更让当时的领导人感到担忧。建国以前，由于多年战乱，使得我国在教育方面十分落后，全国百分之八十以上的人口都是文盲，更重要的是，就算是接受过教育的人才，也大都是接受的文科教育，尤其是老式的私塾教育，理科和工科人才严重缺乏，而这些人才是当时中国发展强大，急需要培养的。
由于多年的战乱，中国的尖端人才和著名科学家全都流亡在国外，根据中国科学院建院初期的粗略统计，新中国成立时，侨居国外的科学家人数大约有5000余人。没有这些科学家的支持，中国根本就无法发展自己的基础工业和国防工业，始终会是一个弱国，贫国。

## Slide 14
大批的科学家得知新中国成立后，放弃在海外的高薪待遇，很多人甚至是冒着生命危险回国，投入到祖国的经济建设中。到1956年底，先后有2000多名科学家集体辞职，选择回国。这其中就有钱学森，郭永怀，邓稼先，华罗庚，马大猷、周炯槃，余瑞璜、张钰哲、陆学善、周同庆、葛庭燧、汪德昭、张文裕等人。
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1690780216141560728&wfr=spider&for=pc
华罗庚《告留美人员的公开信》“梁园虽好，非久居之乡，归去来兮”
Notes: 新中国刚成立的时候，摆在全国人民面前的是十分凄惨的状态，当时全国刚结束了上百年的内乱和战争，很多土地都处于荒芜的状态，无人开垦和耕种。全国粮食产量只有2亿多吨，许多地区刀耕火种，农业生产力相当落后。土地大量荒芜，水土流失。沙漠四起，没有任何水利设施。亩产只有几十斤，很多地方种地连种子都收不回来，整个中国灾荒四起，流民遍地，饿殍遍野。
国民党政府统治时期，滥发货币，通货膨胀，市场物价猛涨，1949年城市中失业人数约有400万人，农村灾民约4000万人，大量的人民生活极端困难。
蒋介石率领的国民党残余势力溃逃到台湾的时候，把当时从全国老百姓手里搜罗起来的黄金，白银，还有外汇储备全部运到了台湾，让当时中国本来就困难的经济更加雪上加霜。新中国刚成立半个月，华北由粮食带头，上海由纱布带头，物价开始大幅上涨。纱布、粮食的价格在一个月内都上涨了两倍以上，有的商品上涨到五六倍。
当时中国的国民人均收入只有24美元，而美国当年的人均收入在1600美元以上，排名世界第三位。1950年中国国内年产钢60万吨，能够排在世界第二十六位，但是在五十年代，排名前20名的都是老牌资本主义强国，20名开外的国家都不值一提。1950年中国国内年产钢60万吨，能够排在世界第二十六位。中国当年的石油产量是20万吨，而美国的原油产量是两亿六千万吨。在发电量方面，中国一年发电量不到45亿度，美国当时是3800亿度。
在工业方面，全国的工业基础十分薄弱，根本没有几家像样的工厂。所有的物品全是洋货，我国甚至连一颗螺丝钉，一辆自行车都制造不了。
如果说工业，农业方面落后还能弥补，那么教育上的落后更让当时的领导人感到担忧。建国以前，由于多年战乱，使得我国在教育方面十分落后，全国百分之八十以上的人口都是文盲，更重要的是，就算是接受过教育的人才，也大都是接受的文科教育，尤其是老式的私塾教育，理科和工科人才严重缺乏，而这些人才是当时中国发展强大，急需要培养的。
由于多年的战乱，中国的尖端人才和著名科学家全都流亡在国外，根据中国科学院建院初期的粗略统计，新中国成立时，侨居国外的科学家人数大约有5000余人。没有这些科学家的支持，中国根本就无法发展自己的基础工业和国防工业，始终会是一个弱国，贫国。
马大猷（1915.3.1—2012.7.17），男，汉族，广东汕头潮阳人，生于北京，国际著名声学家、中国著名物理学家和教育家， [1-2] 中国现代声学的重要开创者和奠基人， [3] 享誉世界的声学泰斗。 [4]
民国二十五年（1936年）毕业于北京大学物理系获学士学位，民国二十八年（1939年）获哈佛大学硕士，民国二十九年（1940年）获哈佛大学哲学博士，1951年加入中国民主同盟，1955年被选聘为中国科学院学部委员（院士），1979年加入中国共产党，1997年10月被推举为第八届中央委员会名誉副主席，1998年被评为资深院士。 [2] [5-7]
马大猷毕生致力于声学应用基础研究，取得了两项重要的开创性贡献：创立了声学中的简正波理论，并将其发展到实用阶段，在建筑声学和电磁理论方面取得重要成果；提出微穿孔板理论并应用于建筑声学和噪声控制领域，在气流噪声研究中取得独创性成果。 [7]

## Slide 15
周炯槃（zhōu jiǒng pán）：通信技术专家，1921-2011
1921年1月5日生于浙江省上虞县崧厦镇。1939年以第一名的优秀成绩考入上海交通大学电机系。1948年赴美国哈佛大学应用科学系学习，以全优的成绩获得理学硕士学位。时值新中国诞生前夕，强烈的爱国之心促使周炯槃先生毅然决定放弃攻读博士学位的机会，经香港回到祖国。由此，开始了长达60余载的高等教育和科学研究生涯，为新中国的通信与信息事业展开了大量的开拓性工作，创造了许多个“第一”，取得了骄人的业绩，获得了卓越的成就，做出了杰出的贡献，成为我国信息论研究的主要奠基人，是我国通信理论、信息论、通信网理论的带头人。

## Slide 16
编著的教材：
《信息理论基础》获得全国优秀教材特等奖
《通信网理论基础》获邮电部科技进步一等奖
《通信原理》获得全国优秀教材一等奖
《信源编码原理》
《数字电视》等

## Slide 17
1958年创建了我国第一座实验电视台——北邮教学电视台，后又领导研制了飞点扫描彩色电视实验系统，填补了国内空白。
60年代首次把卷积码引入无线数字通信信道的纠错和检错，在国家科研项目“6401”的实验样机中取得成功。
70年代应用伪随机码理论于抗衰落技术，指导完成了对流层散射数据传输通信设备的研制，装备六大军区使用，获1978年全国科学大会奖。
80年代指导研制报纸传真压缩传输设备，领导和建立了我国的数字化卫星报纸传真网。
20世纪90年代，指导并亲自参加了处于国内领先地位的BISDN，ATM交换和CDMA的研究，为中国通信高技术的进一步发展奠定坚实的基础。
Notes: 对流层（troposphere），是指最接近地球表面的一层大气，也是大气的最下层，密度最大，所包含的空气质量几乎占整个大气质量的75%，以及几乎所有的水蒸气及气溶胶。

## Slide 18: 第1章
  系统和网（1.1.1 ）
  通信网的类型（1.1.2 ）
  通信网的组成要素（1.2 ）
  参照《通信网理论基础》（周炯槃）第一章

## Slide 19: 1. 电话的产生
发明者： 1847年生于英国苏格兰的亚历山大·格雷厄姆·贝尔，从小就对声学和语言学有浓厚的兴趣。
时间：1876年3月10日
现象：他发现一块铁片在磁铁前振动会发出微弱声音的，而且这种声音能通过导线传向远方。
思考：他想，如果对着铁片讲话，不也可以引起铁片的振动吗?这就是贝尔关于电话的最初构想，并最终实现。
1876年，贝尔发明了电话；

## Slide 20
声波引起振动膜片振动→磁通产生变化，产生感应电流（声/电转换） →通过金属导线传输→变化的电流流过另一只电磁铁的线圈→其振动膜片按照电流的变化规律振动（电/声转换）→膜片振动产生声音送到人耳。
声/电转换 利用金属导线作媒介 电/声转换
振动膜片
电磁铁
助听筒
助声筒
传送线
图1-1 贝尔第一部话机结构示意图
1877年，建立第一条电话线路；

## Slide 21
电话：是用电信号来传送人类语言信息的一种通信设备。这种通信方式称为电话通信。
称连接两个话机的这一对线为一条线路。
这种概念现在仍然使用。
？讨论：形成网，有何问题需要解决，如何解决？

## Slide 22
2. 交换机的产生
用户线数量急剧增多；
每个用户如何确定与其他用户通话的问题；
每新增加一个的处理问题。
没有实用价值。
用户数增多时：
全互连网

## Slide 23
解决办法：采用中央交换的方法
—在用户分布区域中心安装公共设备
出现交换机，完成各个用户之间的接续
当任意两个用户要通话时，由交换机将它们连通，通话完毕将线路拆除，供其他用户使用。
23

## Slide 24: 网络的结构的变化
点到点通信
影响因素：业务量和业务种类
点—点通信
全互连通信网
交换式通信网
通信网的现状
某种拓扑和技术结构的网络
交换式全互连，引入阻塞
全互连:
Notes: 2017.周一2.27
.通信网络的概念：
简单地说通信网络就是通信系统的系统，而通信信息网就是所有用于信息传递的网络的总称。
 当多个用户要实现两两之间相互通信时，就需要建立一个通信网络。因此，通信网的目的是解决任意两个用户之间的相互通信问题。
通信网络的形成：
最简单的办法就是建立一个全连接网。
 即建立n(n-1)个通信系统；
 或建立n(n-1)/2 个双工或半双工通信系统；
 但成本最高，资源利用率最低，浪费最大。
因此，需要采用许多其他的方法，来构成更经
济、更有效的各式各样的通信网络。
现有通信网形成
点到点通信：仅涉及两个终端的单向或交互通信。
全互连式通信
当存在多个终端，且希望他们中的任何两个都可以进行点
对点通信时，最直接的方法是把所有终端两两相连，这种
连接方式称为全互连方式。图2所示（网型拓扑结构）
这种方式的缺点：总增长（N－1）口）
（1） 当存在N个终端时需用线对数为（N(N-1)/2,即线对数
量随终端数的平方增加。
（2） 当终端之间相距较远时，两地间需要大量的长途线路。
（3） 每个终端有N-1对线与其他终端相接，因此每个终端
需要N-1个线路接口。
（4） 增加第N+1个终端时，必须增设N对线路。
所以，全互连式仅适合于终端数目较少，地理位置相对集中，
且可靠性要求较高的场合。
随着用户数量的增加，设想在用户分布密集的中心安装一个
设备，把每个用户的电话或其他终端设备都用各自专用的线
路连接在这个设备上。该设备能够完成任意两个用户之间交
换信息的任务，所以成称其为交换设备。
有了交换设备，对N个用户只需要N对线就可以满足要求，使
线路的投资费用大大降低。如图3所示：

## Slide 25
在交换式网络中，用户终端都通过用户线与交换节点相连
交换节点之间通过中继线相连
全联结网络与交换式网络

## Slide 26
3. 交换的发展
一、人工交换机阶段
二、机电式自动交换机阶段
三、电子式自动交换机阶段
*

## Slide 27
1.磁石交换机
1878年，美国 新港市出现了世界上第一台人工交换机
  用户自己提供电源：用户手摇发电 发出呼叫信号，自备直流电池，做为通话过程中的语音信号能源；
  人工话务员负责交换控制与接续
2.共电交换机 (1882年)
  中央馈电：取消手摇发电机 和自备电池， 由交换机集中供电，馈送铃流和直流，一直沿用至今，称中央馈电
  人工话务员负责交换控制与接续
一、人工交换机阶段
Notes: 2019.3.5

## Slide 28
1.磁石交换机
1878年，美国 新港市

## Slide 29
1号用户
3号用户
话务员
1
3
呼叫塞子
应答塞子
Notes: http://baidu.ku6.com/watch/8679121952053151547.html?page=videoMultiNeed

## Slide 30
1号用户
3号用户
话务员
应答塞子
1
3
呼叫塞子
呼叫3号
摘机应答
扳到振铃键，手摇发电机向3号用户振铃
话务员按应答键询问
Notes: 1876年贝尔发明了电话机，不久交换机的应用也就开始了。 1878年开始采用人工电话交换机。但很快就产生了自动接线的要求和设想。1889年史端乔 发 明了步进制自动电话交换机。接着，1905年制成了旋转式自动电话交换机。1913年以后又相 继 发明了全继电器制和纵横制等自动电话交换机。到20世纪50年代初，纵横制自动电话交换机 的研制和发展，已趋完善，达到比较成熟的阶段。 以上所述的自动电话交换机都是利用电磁器件，通过机械动作来完成接续任务的，所以亦称 机电式自动电话交换机。 随着电子技术与计算机技术的发展，电话交换技术发展很快。由布线逻辑控制式(半)电子交 换机一跃为空分存储程序控制式交换机，紧接着又向程控数字交换机方向发展。1965年，美 国开通了第一部空分程控交换机；1970年，法国开通了第一部数字交换机。 由于程控交换机的出现，还为各种通信业务的共同使用提供了可能性，就是将过去单一的电 话网改变成综合业务通信网，以满足通信业务的广泛性和多样化的要求。 (1)人工交换。人工交换机一般应包括三个部分： 1)用户电路——每用户一套，包括呼叫灯、塞孔等装置。 2)塞绳电路——公用设备。包括塞绳及其两端的询塞和叫塞、监视灯、通话/振铃键等装置 。人工交换机上绳路的数量一般按规定标准配备。 3)话务员电路——全机一套。包括话务员的通话机键、铃流源等装置。 人工交换机上的通话接续是由话务员操作完成的，即所谓人工交换。其操作步骤如下：1)识别用户呼叫。主叫用户摘机呼叫时，交换机上该用户的呼叫灯亮。话务员见 用户的呼叫灯亮，应立即询问。 2)话务员询问主叫用户。将一空闲绳路的询塞插入该用户塞孔，呼叫灯灭。话务员扳通话键 后即可询问主叫用户所需的被叫用户。 3)话务员向被叫用户送铃流。若被叫用户空闲，话务员就将该绳路的另一端即叫塞插入被叫 用户塞孔，被叫侧监视灯亮。话务员扳振铃键送出铃流，呼叫被叫用户。 4)接通话路。被叫用户闻铃声后摘机应答，被叫侧监视灯灭。话务员应立即停止振铃，扳键 复原，使主、被叫用户的通话电路接通。 5)话终拆线。用户通话完毕双方挂机，两侧监视灯均亮，话务员即可拆线，即将绳路的塞子 从主、被叫用户的塞孔拔出，一切复原。 通话时，由绳路向主、被叫用户供电的交换机，称共电交换机，这时用户必须使用共电话机 。绳路不向用户供电的交换机，则称磁石交换机，这时用户必须使用自备电源(干电池)的磁 石话机。 (2)自动交换。 自动交换机上的接线、拆线等交换操作，采用电控装置，按一定的顺序自动进行而无需话务 员干扰，即所谓自动交换。 自动交换系统由话路子系统和控制子系统组成。 话路系统中的接续网络，用以提供各种接续通路。通到所有用户话机的用户线和通到其他电 话局的局间中继线，都必须接至接续网络进行交换接续。为了监视用户的呼叫、应答和挂 机，提供通话用的直流电源，以及向用户发送信号和进行局间配合等，在话路系统中还必须 有用户线接口(用户电路)、绳路、中继线接口(出入中继器)等话路设备。 控制系统有分散型的、分级型的或集中型的。其基本功能是：接收、转发和处理号码信息、 对被叫用户进行忙闲测试、选择接续通路以及其他控制功能。 自动交换的工作进程与输入信息有关，即根据用户送来的信号由一个阶段转入另一个阶段。 如有用户摘机呼叫，就要识别主叫，进行会话接续，作好收号准备。用户拨号时，要收、 存号码，并进行分析、处理。收号完毕，要测试被叫忙 闲。被叫摘机应答，就要停送铃流、回铃音，并接通话路。用户话终挂机，就应拆线，使机 键释放复原。 为了使用户了解接续中交换设备的情况和对方用户的状态，自动交换机也要向用户送各种信 号。如作好了收号准备，要向主叫用户送拨号音。测得被叫用户空闲，要向被叫用户送铃流 ，向主叫用户送回铃音。如果接续中交换设备或被叫用户忙，要向主叫用户送忙音。话终 一方先挂机，要向未挂机方送忙音。 为了控制自动交换的进程，不但用户和交换机之间要交换信息，而且交换机内部各部分之 间也要交换信息。在分局制电话网中，交换机之间也必须交换信息。 把自动交换和人工交换比较一下，其接续过程是类似的。自动交换中控制系统的功能相当于 人工交换中话务员所起的作用。 43自动电话交换机有哪几种类型? 交换机按服务区域的不同有市话交换机和长话交换机之分，按接续方式的不同有人工交换机 和自 动交换机之分，人工交换机又分为共电式和磁石式。自动交换机类型很多，有不同的分类方 法。 自动交换系统都包括二个部分，即话路系统(话路接续网络)和控制系统。因此可以从不同的 角度来分类。例如，若按话路系统分，则有空分制和时分制；若按控制系统分，则有布控逻 辑控制和存储程序控制；若按接续的控制方式分，则有直接控制和间接控制；若按采用的元 件分，则有机电制和电子制；若按交换的话音信号分，则有模拟交换和数字交换。 布线逻辑控制式(简称布控)交换机的控制系统是由逻辑电路组成，这些逻辑电路用布线方法 固定下来，所以布控交换机的主要特点就是电路一经确定就不易改变。 存储程序控制式(简称程控)交换机的控制系统使用了电子计算机或微处理机。这类交换机必 须将预先编制好的各种程序作为软件存入存储器，处理机是按照程序来控制和处理接续的。 程控交换机由于使用了软件技术，可以提供多种服务性能，也便于开放新业务。直接控制式指在用户拨的每一串脉冲的直接作用下进行接续的方式。 间接控制式指先由控制设备接收并存储用户拨的脉冲，然后控制接续的方式。 所谓空分制是指在话路接续网络内，对于各个接续均有一个在空间上分开的实质性路径，并 且在每个呼叫的持续时间内保持这一路径。也就是说，不同呼叫是通过空间分割的不同路径 来接续的，而任一输入和输出间是由按一定方式配置的接点来接续的。 所谓时分制是指话路接续网络按时间分割的方式进行复用。如果话音信号用周期性的窄脉冲 取样，信息就在一个小的“时隙”内传递。那么，对于这一个呼叫来说接续网络只需在相应 的时隙内工作即可。在其余时间内，接续网络可用来处理其他时隙的呼叫，这就是时分复用

## Slide 31
1.步进制交换机
1892年，美国 史端乔发明
直接控制方式
自动交换机的2个关键点：
为每个话机编号，每个话机要能发出号码；
交换机要能识别号码，并根据号码完成接续。
解决办法：
采用脉冲拨号盘，用断续的脉冲来表示号码；
用上升旋转的机键接收号码—接受号码脉冲控制。
*
二、机电式自动交换机阶段
Notes: 31

## Slide 32: 基本原理
以236为例：
主叫摘机，主叫所连的预先器自动旋转，在所连接的选组器中寻找一个空闲的选组器，占用，由选组器向用户发送拨号音，通知用户可以拨号
主叫用户听到拨号音，首先拨被叫用户的第一位号码“2”，送出2个脉冲，选组器的弧刷即上升到第2层，用时停送拨号音，然后在第二层上自动旋转寻找空闲出线，找到后停止旋转，占用第二号组的终接器
主叫用户拨第二位号码“3”时，终接器的弧刷随之上升到第3层，拨第三位号码“6”时，终接器的弧刷再在第三层旋转6步，接到被叫用户236的电话机上，由终接器向被叫用户振铃，同时向主叫用户送回铃音，表示已经接通被叫
被叫用户听到铃声后摘机应答，终接器停止振铃，把供电桥路接通到被叫用户，双方通话
通话结束双方挂机，各级电路均自动复位。
控制部分
控制部分
线弧
预选器
选组器
终接器
弧刷

## Slide 35
2.纵横制交换机
1926年，瑞典研制成功。
间接控制，将控制部分单独出来，公用。
话路
控制电路
*
号码接受器
号码发送器
Notes: 将控制部分和话路部分分开。
类似人工交换机，只是将人工话务员由控制电路代替。
粗略讲接续过程，为程控的接续打下基础。

## Slide 37
1.空分程控交换机
2.时分模拟程控交换机
3.时分数字程控交换机
*
三、电子式自动交换机阶段 -- 存储程序控制。
Notes: 37
2014.2.24

## Slide 38
1.空分程控交换机
1965年，美国 AT&T公司开通世界上第一部存储程序控制的空分制电话交换系统，即 1ESS电子交换机。
话路部分：空分网络 小型纵横继电器+电子元件
控制部分：电子计算机
*
三、电子式自动交换机阶段 -- 存储程序控制。

## Slide 39
1970年，世界上第一台时分电子交换机在法国投入运营
话路部分：时分，交换的是模拟信号
  控制部分：电子计算机
3.时分数字程控交换机
话路部分：时分、交换的是数字信号，采用数字电子器件、新的交换结构、PCM技术（模/数转换、时分）
控制部分：电子计算机
它是计算机与PCM技术相结合的产物。
*
三、电子式自动交换机阶段 -- 存储程序控制。
2.时分模拟程控交换机
PCM(Pulse Code Modulation)：脉冲编码调制
Notes: 39

## Slide 40: 实际开关阵列举例
（1）继电器
继电器常用于构成小型交换单元。利用继电器的吸合与断开来控制交叉点。其交换单元应是可双向传送信息的，并且模拟和数字信息均可以传送。
  继电器构成交换单元的缺点：
  继电器的动作会对其他部件产生干扰和噪声；
  继电器的动作较慢，一般为ms数量级；
  继电器的体积较大，一般为cm数量级。

## Slide 41
（2）模拟电子开关
模拟电子开关利用半导体材料制成，取代继电器构成小型交换单元。开关动作比继电器快得多。同时产生的干扰和噪音极小；
  信息在半导体材料中传送，信号只能单方向传送，并且衰耗和时延较大。

## Slide 42
（3）数字电子开关
它可以简单地用逻辑门构成，用于数字信号的交换，其开关动作极快并且没有信号损失。
（3）数字电子开关
它可以简单地用逻辑门构成，用于数字信号的交换，其开关动作极快并且没有信号损失。

## Slide 43: 电话网络交换模式变革
43

## Slide 44
44
“交换”概念背后的思想是：动态按需分配，网络根据用户实际的需求为其分配通信所需的网络资源（线路资源等）
当用户有通信需求时，网络为其分配资源
通信结束后，回收分配给用户的资源，让其他用户使用
从而达到网络资源共享，降低通信成本的目的。
什么是“交换”？

## Slide 45
图1.1 简单通信系统模型
(a) 模型图；(b) 实例
通信系统：如图1.1(a）所示的点到点的单向通信模型：通信系统是将用户（信源）要求传递的信息转移到另一个用户（信宿）的全部软硬通信设施。
噪声源
通信系统与通信网络

## Slide 46
图1.1 简单通信系统模型
(a) 模型图；(b) 实例
产生各种信息的信息源，它可以是人或机器(如计算机等)。
噪声源

## Slide 47
图1.1 简单通信系统模型
(a) 模型图；(b) 实例
负责将信源发出的信息转换成适合在传输系统中传输的信号。
噪声源

## Slide 48
图1.1 简单通信系统模型
(a) 模型图；(b) 实例
对应不同的信源和传输系统，发送器会有不同的组成和信号变换功能，一般包含编码、调制、放大和加密等功能。
噪声源

## Slide 49
图1.1 简单通信系统模型
(a) 模型图；(b) 实例
信号的传输媒介，负责在发送器和接收器之间传输信号。
噪声源

## Slide 50
图1.1 简单通信系统模型
(a) 模型图；(b) 实例
按传输媒介的种类可分为有线信道和无线信道；按传输信号的形式则可分为模拟信道和数字信道。
噪声源

## Slide 51
图1.1 简单通信系统模型
(a) 模型图；(b) 实例
它的作用与发送器正好相反。主要功能包括信号的解码、解调、放大、均衡和解密等。
噪声源
是一种随机信号，对通信有害，
但不可避免。

## Slide 52
图1.1 简单通信系统模型
(a) 模型图；(b) 实例
负责接收信息。
噪声源

## Slide 53
图1.1 简单通信系统模型
(a) 模型图；(b) 实例
下述通信系统只是一个发送点到目的点的单向通信模型
噪声源

## Slide 54: 通信网络
什么是通信网络？不同的角度，有不同的观点。
通信网络的定义1 ：通信网络就是通信系统的系统，通信信息网就是所有用于互通信信息的网络总称。
  怎么样建立通信网：最简单的办法就是建立一个全连接网。
   即建立n(n-1)个通信系统；
   或建立n(n-1)/2 个双工或半双工通信系统。

## Slide 55
通信网的定义2：由一定数量的节点(包括终端节点、交换节点)和连接这些节点的传输系统有机地组织在一起的，按约定的信令或协议完成任意用户间信息交换的通信体系。用户使用它可以克服空间、时间等障碍来进行有效的信息交换。

## Slide 57: 目录
第1章 引论
第2章 通信网网络结构
第3章 匹配理论与染色理论
第4章 网络流理论与算法
第5章 通信网的可靠性
第6章 多址技术系统分析
Notes: 图论基础知识、最短径问题、站址的选择问题、支配集、独立集、覆盖集和Ramsey数等，染色理论中的边染色，点染色等基本概念，图的边染色算法和点染色算法等。
图的染色理论简介所谓图染色是指对图中的顶点、边、面等元素按照一定的规则进行分类,对象不同或规则不同,便有各式各样的染色,如点染色、边染色、全染色、表染色、领强边染色、子染色、边面染色、完备染色等成百上千种染色方式.在现实生活中许多领域都会涉及到将某种对象的集合按照一定的规则进行分类和分配问题,例如动态频谱分配，，学生选课系统、电路布局、排序问题、会议安排、电路安排、考试安排问题等等,这些问题都与图染色理论密切相关.下面以贮藏问题为例,
匹配理论：匹配的基本概念、二部图的匹配、二部图的最大匹配与最大权匹配算法等
网络流理论与算法：最大流算法，最佳流算法，线性规划求最优值等
可靠度：可修复系统与不可修复系统可靠度，各种结构下的可靠芭计算，可靠度设计等。

## Slide 58
    实际中的大型交换网络都是由多级复合型网络构成的
建立通信网需要引入交换
建立大规模通信网需要层次
化交换
…









交换机

## Slide 59: 常见等级制网络结构
现代通信网主要建立以城市为中心固定的等级结构网络，区域蜂窝结构的移动通信网络，为用户提供快捷的信息服务。
等级制网络结构：全部节点分成多个等级，每一节点属于某一等级，低等级节点与管辖它的高一等级节点相连，形成多级汇接辐射结构。
  当最高等级节点间的通信联系非常繁忙且最高等级节点不止一个时，往往把最高等级节点连接成网状形结构。
  在等级网中，如果某些节点间的联系十分密切，认为在它们之间建立直接连接是十分必要的，而且经济合理，则除了逐级汇接外，还可在任何两节点间建立直达线路。
Notes: 2016.9.5
等级制网络结构：全部节点分成多个等级，每一节点属于某一等级，低等级节点与管辖它的高一等级节点相连，形成多级汇接辐射结构。
  当最高等级节点间的通信联系非常繁忙且最高等级节点不止一个时，往往把最高等级节点连接成网状形结构。
  在等级网中，如果某些节点间的联系十分密切，认为在它们之间建立直接连接是十分必要的，而且经济合理，则除了逐级汇接外，还可在任何两节点间建立直达线路。

## Slide 60
1.电话网的等级制结构
电话网络结构的演变：减少等级→无级动态网
主国际接口局
C1
C1
C2
C1
C3
C4
Tm
C5
C2
C3
C4
C5
A用户
B用户
C1-C4：长途交换中心
C5：端局
Tm：汇接局
四级长途电话网等级结构图
三级电话网
（二级长途电话网结构）

## Slide 61
传统电话网的三级结构：本地网和长途网二级网
Notes: 各级长途交换中心的设置原则：
– 直辖市本地网内设一个或多个长途交换中心
时，一般均设为DC1（含DC2功能）
– 省会本地网内设一个或多个长途交换中心时，
均为DC1（含DC2功能）；设三个或三个长
途交换中心时，一般均设为两个DC1和若干
个DC2。
– 地（市）本地网内设长途交换中心时，所有
的长途交换中心均为DC2。
等级制网络结构：由本地接入网，多级汇接网组成。
本地接入由用户终端通过用户线与接入节点连接形成。
本地用户和非本地用户建立通信连接时，就要通过汇接节点完成。
接入节点，汇接节点、汇接节点之间是由中继线路连接，形成中继干线网。
为了提高网络的运行效率，提供高效优质服务，必须
进一步搞好网络组织和优化。我国现正在着手进行网
络结构简化。
– 目标：我国电话网的等级结构由五级逐步演变为三级，长途电话网
由四级网向二级网的过渡，并继而向无级网发展。
• 目前我国电话网已初具规模，数字化已达到较高水平。
– 从网路组织的实际情况看：在四年前，一、二级交换中心间
已有1100 个直达电路群，其中低呼损电路群有400个左右，
是直达电路群的36%，按方向计算，中东部省会城市之间的直
达电路群已达96%。
• 调整结果： C1与C2间直达电路增多，C1的转接功能减弱，C1与C2合并
为DC1,成为长途网的省际平面
– 从本地网调整的实施情况看：从1994年开始各省加快本地网
调整规划、建设，以实现三、四级交换中心的合并。
• 调整结果： C3扩大到本地网，C4趋于消失，构成DC2,成为长途网的省
内平面
• 最后趋势：三级网络——全网无级网——动态无级网
定义：在同一个长途编号区内、由若干
端局，或者由若干端局与汇接局及局间
中继线、用户线和话机终端等组成的电
话网
• 本地网用来疏通本长途编号区范围内任
何两个用户间的电话呼叫和长途来话、
去话话务
本地网内可设置端局和汇接局
• 端局：通过用户线与用户相连，负责疏通本局用
户的来话、去话话务
• 汇接局：
– 与所辖的端局相连，以疏通这些端局间的话务
– 与其他汇接局相连，以疏通不同汇接区间端局的话务
– 还可与长途交换中心相连，以疏通本汇接区的长途转
话话务
• 支局：设置在用户相对集中的地方，但必须隶属
于某端局，其职责在于疏通本支局用户来话、去
话话务。
等级形
等级网把全部节点分成多个等级，每一节点属于某一等级，低等级节点与管辖它的高一等级节点相连，从而形成多级汇接辐射结构。
当最高等级节点间的通信联系非常繁忙且最高等级节点不止一个时，往往把最高等级节点连接成网状形结构。
在等级网中，如果某些节点间的联系十分密切，认为在它们之间建立直接连接是十分必要的，而且经济合理，则除了逐级汇接外，还可在任何两节点间建立直达线路
减少等级，降低复杂程度，最终趋势是发展成为无级动态网
主要是可靠性、平衡资源的考虑等，由于公用分组交换网是利用了电话网的传输部分。它只有交换设备，终端，和分接装置。所以我们主要分析我国长途网的网路结构的演变.
一、固定电话网的等级结构
就全球范围的电话网而言，很多国家采用等级结构。等级结构就是把全部交换局划分成两个或两个以上的等级，低等级的交换局与管辖它的高等级的交换局相连，形成多级汇接辐射网，而最高等级的交换局之间则采用直接连接，组成网型网。所以等级结构的电话网一般是复合型网。电话网采用这种结构可以将各区域的话务流量逐级汇集，达到既保证通信质量又充分利用电路的目的。一些国土面积大的国家采用五级结构，如美国、澳大利亚、我国等；一些国土面积中等的国家采用四级结构，如日本、英国等。
下图是我国固定电话网的网路等级结构图。由图中可以看出，我国电话网的网路分为五级，由一、二、三、四级长途交换中心及五级交换中心即端局组成。电话网可分为长途网和本地网，长途网可设一、二、三、四级长途交换分别用C1、C2、C3和C4表示；本地网可设置汇接局和端局两个等级的交换中心，分别用Tm和C5表示，也可只设置端局一个等级的交换中心。汇局Tm主要是疏通本地话务，当用于疏通长途话务时，在等级上相当于第四级长途交换中心。
公用分组交换网的网络结构，根据网络的规模可采用二级和三级结构。我国公用分组网(CHINAPAC)采用三级结构，即国家骨干网、省内网和本地网三级。国家骨干网由设置在直辖市、各省会和自治区首府的骨干节点组成。根据业务的流量、流向、分布的实际情况，网内八个大区的中心城市，即北京、上海、广州、武汉、成都、西安、沈阳、南京作为骨干汇接节点，它们之间采用完全网状结构，而骨干网的其余节点采用不完全网状结构。一般情况下，每个骨干节点应至少与其它骨干节点相连，其中至少与一个骨干汇接节点相连。
省内网由设置省内和自治区内的各城市的省内节点组成，一般各节点之间采用不完全网状连接；也可根据实际需要，在省内设一些汇接节点，汇接节点之间采用网状结构，而其余的节点与省内汇接节点相连接。本地网可根据需要建立，它由城市和地区的本地节点组成。
我国的DDN是按三级网络结构组建的，即一级干线网(也称省间干线网)、二级干线网(也
称省内网)以及本地网三级。
目前全国有线电视网分为５个层次，其中第一个层次为国家干线网，分东南沿海环、西南环、西北和东北环；第二层次为省级干线网；第三层为地市级干线网；第四层次为县级网；第五层次为ＨＦＣ接入网。 中国公众多媒体网为二层结构，即它由骨干网和省内网两层网络组成，网络结构如图所示。
骨干网由骨干节点组成，骨干节点之间采用全网状相连，它构成多媒体通信网的骨干通道。骨干网一般不直接接信息源。
省内网是省、市组建的多媒体通信网，直接向省内用户提供多媒体通信服务。省内网由省内的网络节点组成，
我国长途电话网路结构的演变
2001年05月15日 12:23:53
了解电话网路结构的演变与发展趋势，有助于我们站在全程全网的高度，有针对性地加强网络组织管理，不断提高网络设计、运营和管理的技术和水平。网路等级结构确定后，即成为组网的模式，在相当长的时间内，要保持相对的稳定，不能任意改变。而网路组织，主要是如何设置各级交换中心，并根据业务流量流向的分布，配备各交换中心之间的电路，规定业务转接路由，因而网路的组织实施是因地制宜的。随着电信新技术的出现和新业务的需求，原有的组网方式渐渐不能适应网路发展和业务需要。目前，长途网中的等级结构是不利于提高网路可靠性的。因此长途网必将向减少等级、增加连通性的方向发展。
一、四级网络 四级网是传统的网络等级结构，我国从建成长途电话网至１９９７年底，一直采用该结构。它的发展经历了两个阶段： １．传统四级网结构 解放初期，我国根据业务需要初步建成以明线、短波为主的长途电话通信网。省会到市、县要经多次转接，有的还是利用干线开口开通，不仅远距离通话困难，而且严重影响传输质量。１９５６年，确定长途电话通信网路结构采用四级汇接制。一级交换中心之间相互连接，构成网状网；以下各级交换中心逐级汇接，根据业务流量和经济合理的原则，组织一定数量的横向或斜向直达电路。全网的组织不受行政区划限制，统盘考虑。全国设置８个一级交换中心Ｃ１和３个一级辅助交换中心Ｃ１‘；二级交换中心Ｃ２为省中心；三级交换中心Ｃ３为地区中心；四级交换中心Ｃ４为县中心。从１９９１年起，为了经济合理地组织网路，一级交换中心进行了调整，保留原８个一级交换中心，取消了一级辅助交换中心。图１示出了四级电话网路结构。
电话网的分级原则是根据业务流量和行政区划分为几个大区，每个大区设置一个大区中心，即一级交换中心C1；每个大区包括几个省（区），每个省区设置一个省（区）中心，即二级交换中心C2；每个省（区）包括若干个地区，每个地区设置一个地区中心，即三级交换中心C3；每个地区包括若干个县，每个县包括一个县中心，即四级交换中心C4。五级交换中心即为本地交换端局，用C5表示，一般为市话端局。
四级网的优点是等级结构分明，充分利用较为紧张的电路资源，在电话网发展初期发挥了重要作用。但由于增加了网路转接次数，故可靠性差，接通率低，严重制约着集中监控、集中维护和集中管理的推进，全网优化工作困难。
２．改进四级网结构 随着国民经济发展，长途电信网基本建成了以光缆为主体、以数字微波和卫星通信为辅助手段的大容量数字干线传输网。本地网相继开始组建，取消了县级长途交换的功能，完成Ｃ３和Ｃ４交换中心的合并，使得汇接次数大大减少，网络结构大为简化。 改进后的四级网简化了网路结构，适合于９０年代初期、中期电信网的现状，网络接通率明显提高。但其组网方式很不灵活，随着交换机容量的加大和业务量的发展变化，需要不断地人为调整网络路由、中继配置、均衡话务量，从而影响了网络管理效率和运营效益。
二、两级网 从１９９７年１１月开始全国长途网网路调整，目的就是减少等级，为新世纪向长途无级网演变作好过渡和基础工作。 调整方案为，即由原来的C1、C2两级长途交换中心变为一级省际交换中心DC1，由原来的C3、C4两级交换中心组成一级汇接本地网的长途交换中心DC2，DC3为本地网.ＤＣ1：省级交换中心，相当于原Ｃ2交换中心。设在省会（直辖市）城市，汇接省内长话，端接省会城市本地网长话。在ＤＣ1平面上各ＤＣ1局通过骨干路由全互连。 ＤＣ2：本地网交换中心，相当于原Ｃ3交换中心。设在地（市）本地网的中心城市，端接所在本地网长话业务。在ＤＣ2平面上，省内各ＤＣ2局间可以是全互连，也可不是，各ＤＣ2局通过骨干路由与省城的ＤＣ1局相连，同时根据话务量的需求可建设跨省的直达路由。 ＤＣ1局主要负责所在省的省际长话业务以及所在本地网长话终端业务，也可能作为其他省ＤＣ1局间的迂回路由，疏通少量非本汇接区的长途转话业务，省会城市一般设两个ＤＣ1局。ＤＣ2局主要负责所在本地网的长话终端业务，也可作为省内ＤＣ2局之间的迂回路由，疏通少量长途转话业务。
长途电话二级网结构及网路组织示意图如图２所示，它是针对现有条件提出的从二级到无级，从固定到动态的过渡网络。目前我国长话网已形成两级网的结构，网路连接非常清晰，只是选路技术还未能更新为无级固定选路方式，不能完全适应两级网的结构。
“无级固定”是指选路计划采用“固定”，选路结构在同一平面采用“无级”的一种选路规则。“固定”指在路由选择时是按预先制定的路由及顺序进行选路，这样设置的路由一般在一段时间内是固定不变的；“无级”指在同一平面的呼叫进行迂回路由选择时各交换中心不分等级。该平面上的任一交换中心在满足一定原则条件时，均可作为其他两个交换中心之间安全迂回路由的转接点，并且呼叫在同一平面上所经的路由串接段数最多为２。实施无级固定选路网的基本条件是同一平面上各交换节点形成网状网。 有关长途电话二级网分平面实施“固定无级”的选路规则及其相关路由表，中国电信集团公司正在进一步研究，经模拟并在网上实验后再推广执行。ＤＣ１平面实现的条件较ＤＣ２平面好，有望近二三年内实现。
三、无线动态选路网 无级动态选路网相对二级固定选路网而言，是适应电信网中普遍存在的话务量不一致而出现的一种新技术，与传统网络结构有本质区别。所有交换中心不分等级，完全平等，各长途交换机利用计算机控制智能可以在整个网路中灵活选择最经济、最空闲的通路，即在任何时候都可以充分利用网路中的空闲电路疏通业务。而且，在完成同样的接续中，可选择的路由及选择的顺序随时间或网中负荷的变化而变动。可以看出，无级动态技术的优越性在于灵活性和自适应性，从而大大提高接通率和适应综合业务网；同时，网络结构的简单又使设计和管理简化，节省费用，降低投资。但它对网络的发达程度和设备之间的配合要求特别高，是网络运行的理想情况。 从２０世纪８０年代中期开始，一些发达国家的长途交换网路均进行了结构变革，采用了长途无级结构，并实施了动态选路。美国在１９８４年成为世界上第一个在长途网上采用无级动态网技术的国家，从而打破了长途交换网分为若干级的传统网路组织原则。网路结构的简化使长途交换网的网路性能达到前所未有的水平，运营者从中获得了巨大的效益。但对于发展中国家来说，必须要有充分足够的时间和投资进行网络改造和技术更新，因此是一个长期的过程。 从我国长途电话网路结构的演变历史与发展趋势来看，总的目标和要求是一致的，都是为了使网络结构更加清晰、简化，使网络资源更加均衡合理，运行效率充分提高，使网络管理工作迈上新台阶，这也是网路的发展对网路等级结构发挥宏观指导作用的主要表现。根据动态无级网技术本身的特点和国外发展的经验，结合我国电话网规模庞大，各地话务负荷不均匀的特点，我国长话网路结构的最终趋势是发展成为无级动态网。

## Slide 62
多级结构的因特网
大公司
地区 ISP
网络接入点
NAP
（对等点）
公司
校园网
主干服务
提供者
企业网
企业网
校园网
校园网
本地 ISP
地区 ISP
地区 ISP
地区 ISP
本地 ISP
本地 ISP
大公司
大公司
网络接入点
NAP
（对等点）
  网络接入点 NAP
  国家主干网（主干 ISP）
  地区 ISP
  本地 ISP
  校园网、企业网或 PC 机上网用户
主机到主机的通信可能经过多种 ISP。
Notes: IPv4中，地址是用户拥有的。也就是说，一旦用户从某机构处申请到一段地址空间，他就永远使用该地址空间，而不管他是从哪个因特网服务提供者（ISP）处获得服务。这种方式的缺点是ISP必须在路由表中为每个用户的网络号维护一条表项。随着用户数的增加，会出现大量无法会聚的特殊路由，即使无类别域间路由（CIDR）也不能处理这样的路由表爆炸现象。 IPv6改变了地址的分配方式，从用户拥有变成了ISP拥有。全球网络号由因特网地址分配机构（IANA）分配给ISP，用户的全球网络地址是ISP地址空间的子集。每当用户改变ISP时，全球网络地址必须更新为新ISP提供的地址。这样ISP能有效地控制路由信息，避免路由爆炸现象的出现

## Slide 63

大公司
公司
本地 ISP
A
B
本地 ISP
主干 ISP
本地 ISP
本地 ISP
地区 ISP
主干 ISP
主干 ISP
地区 ISP
地区 ISP
地区 ISP


本地 ISP
本地 ISP
IXP

本地 ISP
校园网
校园网


互联网交换点IXP （Internet Exchange Point)
IXP作用 :允许两个网络直接相连并交换分组,而不需要再通过第三个网络来转发分组

## Slide 64: 互连网络
网络
网络
网络
网络
网络
路由器

## Slide 65: 千兆以太网的应用

## Slide 66: 长途语音网解决方案
PSTN
SS7
E1
SS7 Link
D城市
PSTN
SS7
E1
SS7 Link
C城市
PSTN
SS7
E1
SS7 Link
A城市
PSTN
SS7
E1
SS7 Link
B城市
IP/ATM数据骨干网
SG
TG
SG
TG
SG
TG
SG
TG
Softswitch
APP
APP Server
下一代网络（NGN）

## Slide 67
两个程控交换局之间通过软交换进行汇接，用户A和用户B分别是这两个程控交换机的用户，设用户A呼叫用户B，且B先挂机。
下一代网络（NGN）
Notes: 2019.3.15

## Slide 68
系统处理机模块
智能网
中继模块
用户
接口模块
信令终端
交换矩阵
业务服务
软交换设备
中继网关
中继网关
中继网关
SS7
信令网关
与现有PSTN网络的对比
用户接入网关
Message Bus
核心分组传送网
下一代网络（NGN）

## Slide 69
应用服务器
网管
业务/应用层
SCP
路由服务器
企业运营支持系统BOSS
控制层
传送层
Core Packet Network
Broadband
Access
PSTN/ISDN/PLMN
SS7 Network
PBX
Private
Network
接入层
SG 信令网关
SG/TG/AG
TG/AG
AG
NGN 系统结构图-软交换
媒体网关控制器（MGC、软交换机）
TG 中继网关
AG 接入网关
IP 或 ATM
Notes: 69

## Slide 70
NGN 系统结构图-IMS网络架构
Notes: 2015.6.29

## Slide 71: 未来网络架构

## Slide 72: 什么是未来网络
不同的人理解不一样，中国工程院院士刘韵洁表示，什么是未来网络?有两个主要观点：
一个是ICN，就是以内容为中心的网络，是让现在以IP为核心的架构能在将来演进成以内容为核心的架构。
另一派的观点是软件定义网络——SDN，在硬件方面将交换的功能尽量做到简单标准化，把复杂的功能用软件定义来实现，原来是一个分布式的网络，每一个节点都是分布式的控制，现在变成一个集中控制，以此实现网络的可扩展性。
未来网络核心技术：SDN、NFV、ICN（CCN）等

## Slide 73
SDN＝控制与转发分离+逻辑集中控制＋网络资源能力状态开放
SDN：SDN的架构
Notes: 南向接口:管理其他厂家网管或设备的接口,即向下提供的接口;北向接口:提供给其他厂家或运营商进行接入和管理的接口,即向上提供的接口。

## Slide 74
SDN：SDN的特征
集中控制
开放接口
网络虚拟化
集中控制使全局优化成为可能，如流量工程、负载均衡
集中控制使得整个网络可以当作一台设备进行维护，设备零配置即插即用，大大降低运维成本，类似的技术:
应用和网络无缝集成，应用告诉网络如何才能更好满足应用需求，如业务带宽、时延需求，计费对路由的影响等
用户可以自行开发网络新功能，加快新功能面世周期
理论上NOS和转发硬件的开放标准接口使硬件完全PC化
逻辑网络和物理网络的分离，逻辑网络可以根据业务需要配置、迁移，不受物理位置的限制
多租户支持，每个租户可自行定义带宽需求和私有编址
NOS：网络操作系统
Notes: 在SDN网络中，网络设备只负责单纯的数据转发，可以采用通用的硬件；而原来负责控制的操作系统将提炼为独立的网络操作系统，由其负责对不同业务特性的适配，而且网络操作系统和业务特性以及硬件设备之间的通信都是可以通过编程实现

## Slide 75
通过控制器的东西向扩展，形成分布式集群，避免单一控制器可能存在的可靠性、扩展性、性能等方面的问题
  SDN支持控制能力集中化，使得控制器具有更大的责任

## Slide 76
典型云网络结构

## Slide 77: 互联网在向人类大脑结构进化-互联网云脑
SNS：Social Network Service，社交网络服务
Notes: SNS：Social Network Service，社交网络服务

## Slide 80: 互联网云脑与前沿科学的关系

## Slide 81: 第1章 引论
  系统和网（1.1.1 ）
  通信网的类型（1.1.2 ）
  通信网的组成要素（1.2 ）

## Slide 82: 网络的分类
面向连接的网络（如电路交换网络），面向无连接的网络（如因特网）及介于二者之间的网络（如虚电路交换网络）
交换网(电话网与数据网)与广播网(无线电广播，有线电视网，卫星网，半双工以太网)
按电路连接方式
模拟网、数字网
信号类型
公用网、专用网
电话网、电报网、传真网、数据网、综合业务网、电视网、计算机通信网、多媒体通信网、智能网等
开放业务(按业务或内容分)
电话网（本地网、长途网）；非话网（个域网、局域网、城域网、广域网）；国家网、全球网
分 类
特性属性
服务范围(按空间距离分)
运营方式
有线网（电缆网、光缆网等）、无线网（短波、微波网、卫星网等）
传输媒质(按组网的信道 )
通信的活动方式
固定通信网、移动通信网
按通信网中信号处理的方式
Notes: 2016.9.14

## Slide 83: 第1章
  系统和网（1.1.1 ）
  通信网的类型（1.1.2 ）
  通信网的组成要素（1.2 ）
  通信网的约定（1.2.4）

## Slide 84: 1.2 通信网的组成要素
基本概念
通信网=终端+传输介质和设备+交换设备+协议(或信令)
终端
交换机
终端
交换机
传输
接入
交换机
交换机
交换机
终端
终端
核心
接入

## Slide 85: 1.2 通信网的组成要素
通信网是通信系统的系统
  通信网的“硬件” ：
    终端机；
    传输线路；
    交换设备和业务节点。
  通信网的 “软件” ：
    各种规定，包括信令、协议和和各种标准。
Notes: 2016.9.7上午12

## Slide 86
网络的组成-硬件组成
终端
交换机
终端
交换机
传输
传输
传输
终端设备：完成信号的发送和接受，信号变换、匹配；
传输介质和传输设备：完成信号的远距离传输（传输介质）；信号再生、转换、匹配和复用等（传输设备，如再生器、复用器等）；
交换设备：完成信号的交换，节点链路的汇集、分配、转接。交换设备是现代通信网的核心，起着关键性的作用。
*
Notes: 2014.3.2
学完本课程后，要将本图细化，对图中每一个部分加入其细节内容。
在今后的学习和工作中，不断添加，充实它、细化它。

## Slide 87
  硬件完成通信网的基本功能：接入、交换和传输。
  软件完成通信网的功能：控制、管理、运营和维护，实现通信网的智能化。

## Slide 88: 网络的组成-软件组成
设备内部的控制软件
设备之间的信令
设备之间的协议
系统之间的管理软件

## Slide 89
通信网上交换的信息包括三类：
  用户信息(如话音、数据、图像等)
  控制信息(如信令信息、路由信息等)
  网络管理信息。
由于信息在网上通常以电或光信号的形式进行传输，因而现代通信网又称电信网。

## Slide 90
终端节点：信息的产生者，使用者。
  终端机是各式各样的
1.2.1 终端
Notes: 通信技术日新月异，技术的发展，用户需求的推动，使得通信终端的种类繁多，如按照功能，电话可分为：拨号盘式、按键式、无绳子母式、录音式、投币式、磁卡式、数字式等。还有许多智能、多媒体终端。
数字电话：能将模拟话音信号转换成数字信号，与ISDN等数字电话网直接接续的电话机。
目前，市面上已经没有G1，G2传真机型，G3为市场主力，G4传真机主要用于ISDN数字网络上。
机顶盒（set-top-box）：放在在电视机顶部的一种小盒子，与电视机和有线电视的同轴电缆相连，用来点播电视节目和上网。电视与因特网之间的桥梁。

## Slide 91
1.2.2 信道

## Slide 92
BS
UTP非屏蔽双绞线
STP屏蔽双绞线
同轴电缆
同轴电缆
同轴电缆
光纤
无线
传输线路：
  导引传播（有线）
  无界传播（无线）

## Slide 93
传输线路：信道
    一条传输线路也可形成多条信道。
  不论无线信道还是有线信道，都要加一些设备才能构成传输线路，尤其是线路被复用时（如SDH复用设备及光复用设备等）。
Notes: 在组网过程中，计算机及网络设备之间需要传输介质来进行信息与数据的连接与传递。如果将网络中计算机比作货站，而数据信息是汽车的话，那么，网络传输介质就是不可缺少的公路。网络传输介质包括双绞线、铜轴电缆、光纤等。

## Slide 94: 1.2.3 交换设备
要把点对点的通信系统组成通信网，还必须有交换设备。
电话网络的程控交换机
计算机网络的以太网交换机
路由器

## Slide 95
交换方式分类：
    电路交换
    报文交换
    分组交换 ( ATM、IP交换、MPLS等)
交换设备

## Slide 96
96
交换节点中交换功能的实现
(a) 面向连接型；(b) 无连接型
交换方式
Notes: 2019.9.12

## Slide 97
97
在面向连接型的网络中:
连接建立阶段传递的控制数据中包含完整的目的地址，沿途交换节点以目的地址为关键字，查找路由表，就可以确定下一交换设备，相应入端口的信息应该交换到哪一个出端口也可以确定，交换节点同时将该信息形成转发表保存起来
在用户数据传输阶段，用户数据无需携带目的地址，可以只需携带一个短的连接标识，交换节点根据连接标识和转发表就可实现快速的数据交换（对于虚电路交换方式）；也可以基于固定位置实现转发，不在用户数据中携带短的连接标识，只在交换机中生成固定的转发表（电路交换方式）。
转发表记录的是一个交换节点当前维持的所有的连接状态信息，这些信息指明了一个连接上的用户信息在交换节点上应该如何转发，根据交换实现技术的不同，该表的内容和物理形式也不相同。
Notes: 2015.3.19

## Slide 98
面向连接实例
  1.实连接的电路交换（传统电话网络）
  2.虚电路交换的帧中继
  2.虚电路交换的ATM VC交换

## Slide 99
功能：完成同一复用总线(PCM线)上不同时隙间的交换。
对位置化信道：TS3TS8，等待5个时隙后输出即可。
组成结构(RAM)：SM(Speech Memory)－－存储话音信息
CM(Control Memory)－－控制SM的读或写
原理：先存储话音信息，后转发，不同周期同一时隙不存在排队，只转发同一话路的话音信息——同步时分交换
工作方式：
  输出控制： （顺序写入，控制读出）
  输入控制：（控制写入，顺序读出）
！
时间交换单元-时间接线器（T）
  1.电路交换的电话网络

## Slide 100
A
A
A
R
W
31
0
SM
CM
W
CPU控制
R
T接线器 -- 控制存储器的输出内容作为语音存储器的读地址
地址计数器
时钟
地址计数器
TS6  TS17
6
TS6
TS17
31
0
17
6
17
31 | 30 | 29 | ········ | 2 | 1 | TS 0
31 | 30 | 29 | ········ | 2 | 1 | TS 0
输出控制：CM的地址与输出TS对应
6
6
！

## Slide 101
A
A
A
！
R
W
31
0
SM
CM
W
CPU控制
R
T接线器 -- 输入控制
地址计数器
地址计数器
TS6  TS17
17
TS6
TS17
31
0
6
17
17
6
输入控制:CM的地址与输入TS对应

## Slide 102
TS22
0
4
31
CMC0
CMC1
CMCn
HW0
HW1
HWn
HW0
HW1
HWn
TS4
TS4
TS22
…
…
…
…
…
…
1
n
…
22
输入控制方式
的S接线器的结构
单元地址为时隙号，内容为HW号（输出）
TS4 HW0HWn
TS22 HWnHW1
空间接线器用来完成同步时分复用信号的不同复用线之间的交换功能，而不改变其时隙位置，简称为S接线器。
工作方式：
  输入控制：CM组号对应输入HW（控制线与输入HW平行。）
  输出控制： CM组号对应输出HW（控制线与输出HW平行。）
Notes: 1、交叉矩阵
由数据选择器组成, 其功能即在多条入线之间选择一条接通出线, 矩阵中各条线都为时分复用线。
2、控制存储器
—控制交叉矩阵中的接点何时开闭;
—提供时间信息, 由CMU单元号码决定;
—提供地址信息, 由CMU的内容决定。
以上后面两点是CM“控制写入、顺序读出”工作方式的必然结果。

## Slide 103: 面向连接的实例2：虚电路交换的帧中继
帧中继交换
X
Y
FCS
用户数据
用户数据
b
FCS
用户数据
用户数据
a
转发表 |  |  | 
输入 |  | 输出 | 
端口 | DLCI | 端口 | DLCI
X | a | Y | b
帧中继协议是一种统计复用的协议，它在单一物理传输线路上能够提供多条虚电路。每条虚电路都是用DLCI（Data Link Connection Identifier）来标识。
FCS：Frame Check Sequence（帧校验序列）
Notes: 数据链路连接标识（Data Link Connection Identifier）
帧中继协议是一种统计复用的协议，它在单一物理传输线路上能够提供多条虚电路。每条虚电路都是用DLCI（Data Link Connection Identifier）来标识。虚电路是面向连接的，它将用户数据帧按顺序传送至目的地。

## Slide 104: 图 帧中继虚电路
FR
PAD
A
B
FR节 点1
FR节
点2
FR节
点3
FR节
点4
A
B
FR节
点1
FR节
点2
FR节
点3
FR节
点4
D
C
终端A到C的虚电路：10、20、26、40
终端B到D的虚电路：12、27、34
DLCI=10
DLCI=20
DLCI=26
DLCI=40
DLCI=12
DLCI=27
DLCI=34
PAD：分组装拆设备(packet assembler disassembler),

## Slide 105
图9.8 ATM VC交换
  面向连接的实例3：虚电路交换的ATM VC交换
Notes: 2017.3.3

## Slide 106: VCI 与 VPI（ VPI 包含 VCI）
ATM 连接用信元首部中的两级标号来识别。
虚通道标识 VCI (Virtual Channel Identifier)
虚通路标识符 VPI (Virtual Path Identifier)
传输链路
虚通路 VPx
VPz
VPy
VCx
VCx
VCy
VCz
VCz
VCy
VCy
VCx
虚通道
ATM层-交换与路由与复用

## Slide 107
面向连接实例分析
  1.实连接的电路交换（传统电话网络）
  语音信号可能会在语音存储器中短暂存储，但不存在分组交换所面临的排队；
  实连接：沿固定路径建立实连接；
  基于位置的交换：存储控制器控制话音存储器中的语音信号的读取，又称为基于位置的交换，话音信号本身无须携带地址标识
  2.虚电路交换
  分组会存储和排队等候；
  基于虚电路号的交换：通过短的虚电路号区分不同的虚连接：
  虚连接：沿固定路径同一虚电路号的数据构成一个虚拟的连接通路。

## Slide 108
108
在无连接型的网络中：
交换节点不需要呼叫处理功能和记录连接状态信息的转发表。
每一个分组都携带完整的目的地址
交换节点只需要根据路由表就可以完成从入端口到出端口的交换。

## Slide 109
109
两种方式各有优缺点:
    面向连接方式适用于大批量、可靠的数据传输业务,但网络控制机制复杂；
    无连接方式控制机制简单，适用于突发性强、数据量少的数据传输业务。

## Slide 110: 几种典型 交换方式
1.电路交换
  以电路联接为目的的交换方式是电路交换方式。电话网中就是采用电路交换方式。
电路交换必定是面向连接的。
电路交换的三个阶段：
  建立连接
  通信
  释放连接

## Slide 111
111
电路交换原理: 在传输数据之前，先建立源和目的之间的电路连接，建立连接之后，不论有无数据传输，连接都被独占。传输结束后，要释放连接。
通话的全部时间内，通话的两个用户始终占用端到端的固定传输带宽(线路、频带或时隙等），所传输数据直接沿固定的物理路径传输，不会排队等待。
面向连接的方式：建立连接——传输——释放连接
(
(
A
交换机
交换机
交换机
交换机
(
(
(
(
(
(
交换机
交换机
B
C
D
Notes: 111
电路交换过程：
静止阶段
呼叫控制阶段
数据传送阶段
清除阶段。
电路交换为每次通信都建立一条临时的但确定的通信电路。
通信其间，信道一直为通信双方用户占有，通信结束，立即释放，端对端物理电路由若干中间电路交换机连接起来的传输链路组成。链路可以是时分复用系统中的时隙，也可以是频分复用系统中的频带。
i. 电路传送模式，也就是电路交换模式（CSM：Circuit Switching Mode）+时分复用传输（TDM：Time Division Multiplexing）。其基本特点是，对任意特定的通话呼叫，为其分配一个固定速率的信道资源，且在整个通话期间专用。在数字模式下，通信双方的信息以周期出现的固定时隙为传输载体，故称为同步转移模式（STM：Synchronous Transfer Mode）。
缺点：由于STM下每个通路长期占有固定带宽的资源，而几乎所有通信类型的数据率都是可变的，所以资源利用率低，极不经济。
电路交换原理与过程（图4）
  呼叫建立（交换机完成电路接续，在主叫用户与被叫用户间建立一条传输通道）
  通信
  拆线（可由主叫或被叫挂机）
电路接续方式
  空分制交换（空间交换，物理信道的转接）图5
  时分制交换（时分复用原理）图6

## Slide 112: 存储转发方式：报文和分组交换方式
112
在交换过程中，交换设备将接收到的报文先存储，待信道空闲时再根据地址表转发出去，一级一级中转，直到目的地。这种数据传输技术称为存储-转发。
网络
网络
网络
网络
网络
网络
网络
路由器
路由器
路由器
路由器
路由器
路由器
A
B
查找路由表
目 的 地 下一跳路由器
查找路由表
目 的 地 下一跳路由器
查找路由表
目 的 地 下一跳路由器
Notes: 112
常见的几种计算机网络类型

## Slide 113: 2.报文交换
113
基本思想：“将整个报文作为一个整体进行存储－转发”(Store-Forward)

## Slide 114: 3.分组交换
114
解决思路:
把一份报文分解成若干段，每一段组装成为一个分组(Packet），交换机以分组作为存储、处理和传输单元
Notes: 114
一 分组交换方式的提出
电路交换的缺点:
  1. 电路交换用于数据通信会造成经济上和资源上的双重浪费。
  2.电路交换中呼叫建立的过程对数据通信也嫌太长
  3.进行数据通信的各种计算机和终端的传输速率很不一样
分组交换方式的提出
  报文交换的缺点:
    报文长度随机性，事先无法知道。以最长报文长度设置缓冲存储，费用较高
    长报文通信处理时间太长
    如果出现错误，需要重发整个报文，信道浪费。
分组交换原理：用PAD折装成分组→发送方所在地的交换机→存储处理→按统计时分复用原理分配信道→转发→…… →直至接收方所在的交换机→送到PAD进行拼装→合并成报文→交给计算机或终端。
  计算机或终端发出的报文需要分组装拆设备（PAD）拆装成分组后进入分组交换网
  交换机接收到分组首先 将它存储起来，再根据分组中地址信息和线路的忙闲情况选择一条路由，把分组传给下一交换机（统计时分复用（动态分配）方法，按需要分配信道。
  当各个分组通过固定路由或选择的多条路由传送到接收方所在交换机时，交换机将它们送到PAD进行拼装，合并成报文交给计算机或终端。
两类终端
  分组型终端：能对报文进行分组
  非分组型终端：只能以字符形式收发信息

## Slide 115
115
数 据
数 据
数 据
分组交换
在发送端把要发送的报文分隔为较短的数据块
每个块增加带有控制信息的首部构成分组（包）
依次把各分组发送到接收端
接收端剥去首部，抽出数据部分，还原成报文
数 据
分组
11010011101 • • • • • • • • 00101001110
报文
发送端
首部
分组
数 据
首部
分组
首部
数 据
发
送
发
送
发送
在前
发
送
接收端
数 据
首部
数 据
首部
数 据
首部
11010011101 • • • • • • • • 00101001110

## Slide 116
116
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
数 据 部 分
首 部
IP 数据报
首
部
发送在前
一个 IPv4 数据报由首部和数据两部分组成。
首部的前一部分是固定长度，共 20 字节，是所有 IP 数据报必须具有的。
在首部的固定部分的后面是一些可选字段，其长度是可变的。

## Slide 117
117
转发原理：将需要传输的数据组装成分组，标上地址信息发往网络，网络各结点根据分组的地址，一级级地转发到目的地。
通信子网
Computer
Computer
Computer
Computer
Computer
Computer
B
A
C
D
E
主机

## Slide 118: 分组交换的两种形式：数据报服务和虚电路服务
118
I、数据报（Datagram）:自带完整目的地址信息的独立数据分组。数据报每经过一个中继节点时，都要进行路由选择。不同分组所经过的路由可能不相同。是一种无连接的服务。
通信子网
Computer
Computer
Computer
Computer
Computer
Computer
B
A
C
D
E
主机
Notes: 118
数据报（Datagram）
  无连接的服务
  数据报示意图（图15(a)）
虚电路（Virtual Circuit）
  面向连接的服务
  虚电路示意图（图15(a)）
虚电路与数据报的比较
  两站点希望长时间交换数据时，虚电路较优
  其它情况数据报占优
    避免了呼叫建立阶段
    简单灵活，避免拥塞
    避免了虚电路的单点故障
数据报：在数据报传输方式中，把每个报文分组都作为独立的信息单位传送，与前后的分组无关，数据报每经过一个中继节点时，都要进行路由选择。
虚拟线路：报文分组发送前，在源主机与目标主机之间各个中继节点建立发送路由，再进行报文分组的传输，所有报文分组都是按发送顺序到达目标主机，路由在逻辑连接期间都是固定的。

## Slide 119: II.虚电路（Virtual Circuit）
119
H1
H5
H2
H4
H3
A
C
D
B
H6
E
分组交换网
H1 要和 H5 通信
虚电路
H1 向 H5 发送的
所有分组都沿此
虚电路传送。
在发送用户数据之前，先传送控制信息分组，建立一条固定路由。以后两者之间发送的数据都沿着这条路由转发。数据发送完毕再发送控制分组释放该路由。
发送用户数据时在节点还是要排队等待。
Notes: 119
虚电路服务的思路：电信网将其用户终端(电话机)做得非常简单，而电信网负责保证可靠通信的一切措施，因此电信网的节点交换机复杂而昂贵。
数据报服务的思路：尽最大努力的服务，这种网络要求使用较复杂且有相当智力的计算机作为用户终端，可靠通信由用户终端中的软件(即TCP)来保证。

## Slide 120: 1.2.4通信网的约定
通信网中的约定是什么？
  在电话网中，有约定的信令，在计算机网中，有约定的协议。
  此外，还必须约定一些传输标准和质量标准，才能形成一个高效率的、有条不紊的通信网。
  实际上，这些规定是网内使用的“语言”，用它们来协调网的运行，达到互通、互控和互换的目的。

## Slide 121: 电话信令

## Slide 122: 计算机通信协议
网络协议体系结构的基本思想:
在计算机通信网的设计中采用分层的设计方法,使其达到相互通信的两个计算机系统高度协调的工作的目的.

## Slide 123: 1、网络的体系结构：网络的各层功能及其协议的集合
123
层次(Layer)是人们对复杂问题进行处理的基本方法。网络分层则主要是将复杂的通信问题分成不同功能块，由不同的层通过自己的协议来执行,它是基于透明性原则。
功能1，2…
功能3，4…
功能5，6…
层N+1
层N
层N-1
网络体系结构(Network Architecture)
Notes: 123
网络通信是是一项十分复杂的过程，不仅有网络内部用户之间的通信，还有网络之间的相互通信，要使其能协同工作实现信息交换和资源共享，它们之间必须具有共同的语言。交流什么、怎样交流及何时交流，都必须遵循某种互相都能接受的规则。通常涉及到通信双方的协调、驱动线路、差错控制、路由选择、流量控制等方面的工作。
所以一个合理的网络体系结构就非常重要。必须能够设计成既提供对当前业务的支持，也能对将来的业务扩展提供足够的支持。为了简化通信过程，各网络基本上都采用了网络体系结构（network architecture）。
最早采用分层结构概念的是1968年美国国防部主持建成的ARPA计算机网.它用分层结构,通信协议,和分组交换方式实现了远程数据通信,开创了计算机通信网的新纪元.
1974年，美国的IBM公司宣布了它研制的系统网络体系结构SNA（System Network Architecture)，这就是一个著名的网络标准。现在它也是使用得较为广泛的一种网络体系结构。其它公司也相继推出自己的网络体系结构。
网络体系结构使得一个公司所生产的各种设备都能够很容易的互连成网。但在不同的厂商之间的设备就很难互相连通。为建立统一的国际标准，ISO（国际标准化组织）于1977年成立了专门的机构来研究这一个问题。1984年就提出了著名的能使各种厂商的计算机在世界范围内互连成网的标准框架。即：OSI/RM：开放系统互连基本参考模型
SNA: System Network Architecture ,系统网络体系结构，是IBM公司先于ISO（国际标准化组织）开发的网络体系结构；
DNA：数字网络体系结构
网络体系结构是协议和层的集合。协议是网络通信实体间必须遵循的控制信息交换的规则。
层次(Layer)是人们对复杂问题进行处理的基本方法。网络分层则主要是将复杂的通信问题分成不同功能块，由不同的层通过自己的协议来执行,它是基于透明性原则。
对于一些难以处理的复杂问题，通常采用分级处理，即将它分解为若干个较容易处理的小一些的问题。
层次结构体现出对复杂问题采用“分而治之”的模块化方法，它可以大大降低复杂问题处理的难度。
透明性原则：研究此接口处
上下各层皆不存在：对等实体之间的通信如同直接通信一样
  接收的数据与原始数据一致(大小、内容），与下层及中继节点数目无关，对等实体之间所有的中继节点对该实体来说，是透明、不可见的（透明节点）
  接收实体可能会收到重复的数据、或漏收，但收到的数据一定是源实体发出来的
  如果下层需要对数据进行分组或组合，一定要送到接收实体前还原成原始数据（大小、内容）
层次结构方法要解决的问题
  1.网络应该具有哪些层次？每一层的功能是什么？（分层与功能）
  分层时注意使每一层的功能非常明确。（差错控制，流量控制，分段和重装，复用和分用，连接建立和释放）
  2.各层之间的关系是怎样的？它们如何进行交互？（服务与接口）
  3.通信双方的数据传输要遵循哪些规则？（协议）
所以层次结构方法包括三个内容：分层及每层功能，服务与层间接口，协议。
层与层之间的关系可概括为以下几个方面：
（1）上层建立在下层之上，仅在相邻层之间有接口。各层通过层间接口向上层提供相应的服务，而服务是如何实现的则对上层加以屏蔽。
（2）最高层只是用户，是使用服务的最高层；最低层只提供服务，是服务提供者，中间各层既是下一层的用户，又是上一层服务的提供者。
（3）每一层向上层所提供的服务，是其本身的功能和其下层服务提供的功能的总和。
参考《通信网》陶洋：P1-2

## Slide 124
124
与用户应用进程的接口：做什么？(用户数据，APDU)→处理语义
数据格式的转换：数据表示成什么样子？(报文，PPDU) →处理语法
会话的管理与数据传输的同步：轮到谁讲话和从何处讲？(报文，SPDU)
端到端的透明的可靠传输：实现与对方的可靠交流？(报文，TPDU)
分组传送，路由选择，和流量控制：走哪条路可到达该处？(分组，NPDU)
在链路上无差错的传送帧：每一步应该怎样走？(帧，DPDU)
规定一些机电性能：机械、功能、电气及规程等？(位，即比特)
应用层 Application
表示层 Presentation
会话层 session
传输层 transport
物理层 Physical
数据链路层 Data Link
网络层 Network
7
1
2
3
4
5
6
OSI七层
    上面4层一般称为用户层，主要是对用户网而言的，下面3层称为通信层，主要是对通信网而言的。
Notes: 124

## Slide 125
125
OSI | TCP/IP | 协 议
应用层 | 应用层 | FTP、 Telnet、 NFS、 SMTP、 SNMP 、TFTP 、 HTTP等.
表示层 |  | 
会话层 |  | 
传输层 | 传输层 | TCP、UDP等.
网络层 | 网际互联层 | IP、 ICMP、 IGMP、ARP、RARP等.
数据链路层 | 网络接口层 | LAN， FR， ATM等各种物理网络
物理层 |  | 
注--IP：网际协议；TCP：传输控制协议；ARP：地址解析协议；RARP：反向地址解析协议；ICMP：差错与控制协议； UDP：用户数据报协议； FTP：文件传输协议；TELNET：远程登录协议；TFTP：简单邮件传输协议；SNMP：简单网络管理协议；NFS：网络文件系统等。
TCP/IP协议（四层）与OSI比较
TCP/IP支持
所有的、标准的物理和数据链路协议
TCP/IP协议模型，也称为因特网协议模型
Notes: 125

## Slide 126
  TCP/IP协议模型，也称为因特网协议模型，定义为4层，由上至下分别为：
    应用层
    传输层
    网络层
    网络接口层
  TCP和IP是其中两个代表性的协议。
    TCP协议处于传输层，主要用于端到端的流量控制和拥塞控制；
    IP协议处于网络层，主要用于路由。

## Slide 127
应用层
运输层
网络层
表示层
会话层
数据链路层
物理层
7
6
5
4
3
2
1
OSI 的体系结构
应用层
网络接口层
网际层 IP
(各种应用层协议，如
DNS, HTTP, SMTP 等)
运输层 (TCP 或 UDP)
TCP/IP 的体系结构
(a)
(b)
(c)
运输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1
五层协议的体系结构
（这一层并没有具体内容）
计算机网络体系结构：(a) OSI 的七层协议；(b) TCP/IP 的四层协议；(c) 五层协议
五层原理体系结构

## Slide 128
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机
H1
主机 H2
R1
R4
R5
R2
R3
R1
R2
R3
H1
R5
H2
R4
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
分组在互联网中的传送

## Slide 129
1.2.4 对通信网的要求
  1.接通的任意性和快速性
  2. 运行的可靠性
  3.信息的透明性
  4. 质量的一致性
  5. 较好的灵活性
  6. 经济的合理性

## Slide 130
1.接通的任意性和快速性
要能使网内任意两个用户能互通信息,这是任意性;
当对某用户之间的接通需要很长时间的话,在某种情况下这种接通可能是无效的.因此必须顾及接通的速度.
在网的拓朴结构允许接通的前提下,影响接通率的因素有:转接次数太多或在某些环节中出现阻塞(属资源不足或结构不合理);
通路的某些环节发生物理性故障而又不能及时修复(属可靠性)。平均能在某一时限内接通,就可认为已满足快速性要求。

## Slide 131
2. 运行的可靠性
可靠是在概率意义上而言的。要提高可靠程度需有备用信道和设备,这就要增加投资或维护力量.
要在增加可靠程度和减少成本二者取得妥协和平衡.
由于呼损而需等待也常作为可靠性来处理,尤其是线路故障以致通路不足而引起的呼损。
通信的安全性也被作为可靠性处理。

## Slide 132
3.信息的透明性
所有信息都可在网内传递而不加任何限制,网对用户不应有太多的要求.理想的网应使用户的任何形式的信息都可在网内传递。
4. 质量的一致性
任何通信系统都必须规定某些质量指标.这些质量指标应对所有用户“一视同仁”,即都能达到高于某个最低要求。

## Slide 133
5. 较好的灵活性
一个网应当允许新用户或新业务进网,也能与其它网互联.灵活性还应包括过载能力,即当业务量超过网的设计容量时,具有适应能力。
根据现有网的运行情况,网内业务的总通过量与用户的总需求(总呼叫量)有这样的关系:当呼叫量远小于网的设计容量时,总通过量随呼叫量的增加按线性规律上升,由于网内资源限制而被拒绝损失掉的部分只占很小的比例.但当需求量进一步增加时,通过量的上升就缓慢,这是允许的。

## Slide 134
除了采取一些恰当的控制和管理方式来加大阻塞点的总需求量值外,一个优良的网应有足够的灵活性以适应这类过载状态,尽量避免或推后阻塞点。

## Slide 135
6. 经济的合理性
一个网的投资常要分阶段进行,以使达到最大的经济效益.规划一个在经济上合理的网不但有技术因素,还有社会条件和人为的因素。

## Slide 136
1.2.5 网络指标与服务质量
（见谢希仁1.6）

## Slide 137
一、电话网的服务质量
电话通信网从持续质量、传输质量和稳定性质量等三个方面定义了服务质量的要求。
1．接续质量
它反映的是电话网接续用户通话的速度和难易程度，通常用接续损失(呼叫损失率，简称呼损)和接续时延来度量。
呼叫损失(呼损)是指在正常情况下，用户发起呼叫后，由于网络的原因呼叫未能完成而损失的比率，该指标可用呼叫损失的次数与总的呼叫次数的比值来规定。
  呼叫损失的次数是指由于网路原因导致呼叫没有完成的呼叫次数，其中不包括用户忙、用户无应答、用户锁定、用户关机、用户不在覆盖区、用户拒绝等
接续时延:从主叫发起业务请求到主叫收到振铃消息之间的时延

## Slide 138
138
试呼次数、呼通次数、应答次数等
UE
MSC(O)
呼叫建立请求
MSC(T)
初始地址（IAM）
地址全（ACM）
振铃（Alerting）
应答消息（ANM）
连接（Connect）
连接确认（Connect Ack）
通话
业务请求
鉴权与安全
1
在发送方所在移动交换机MSC（O）中，发出IAM消息即定义为一个采集触发点，MSC（O）中将保留一个计数器对该事件进行计数，所得到的计数器值表示试呼次数
1
Notes: 138
Intel 的答案 ( 采纳时间: 09-10-19 13:26 )
在七号信令国标中对于IAI/IAM消息的异常流程处理中，是这样规定的。 如果地址不全，在那么在收到IAI/IAM消息后15~20秒，就可以发送地址不全信号。 如果在收到IAI/IAM消息后10~15秒，收不到导通或者导通故障信号，将拆除接续。 对于发端局，在发送最后的地址消息后20~30秒，如果收端局或者转接局不能正确解析地址和路由，应释放所有设备和拆除接续。 按照问题所言，是送往关口局的呼叫，则关口局为一转接局。如果一直没有回ACM消息，如果不是下一局向有问题，也有可能是IP前置机和关口局信令配合有问题，因为不论是15秒还是20秒，应该是针对最严重情况的国际长途，经过的交换机多，信令配合也多。而对于一个普通呼叫，交换机的反应时间没有那么长。

## Slide 139
139
试呼次数、呼通次数、应答次数等
UE
MSC(O)
呼叫建立请求
MSC(T)
初始地址（IAM）
地址全（ACM）
振铃（Alerting）
应答消息（ANM）
连接（Connect）
连接确认（Connect Ack）
通话
业务请求
鉴权与安全
1
2
MSC(T)返回ACM消息，表示接收到该请求，并准备好相关资源。在MSC（O）中，收到ACM定义为一个采集触发点，得到的计数器值表示呼通次数 ，表示网络已经为该呼叫准备好所有必需的资源，只等待被叫用户摘机了。也可以将MSC收到ACM后，向主叫方发出振铃（Alerting）消息作为呼通事件的触发点。
2
Notes: 139
3.18
Intel 的答案 ( 采纳时间: 09-10-19 13:26 )
在七号信令国标中对于IAI/IAM消息的异常流程处理中，是这样规定的。 如果地址不全，在那么在收到IAI/IAM消息后15~20秒，就可以发送地址不全信号。 如果在收到IAI/IAM消息后10~15秒，收不到导通或者导通故障信号，将拆除接续。 对于发端局，在发送最后的地址消息后20~30秒，如果收端局或者转接局不能正确解析地址和路由，应释放所有设备和拆除接续。 按照问题所言，是送往关口局的呼叫，则关口局为一转接局。如果一直没有回ACM消息，如果不是下一局向有问题，也有可能是IP前置机和关口局信令配合有问题，因为不论是15秒还是20秒，应该是针对最严重情况的国际长途，经过的交换机多，信令配合也多。而对于一个普通呼叫，交换机的反应时间没有那么长。

## Slide 140
140
试呼次数、呼通次数、应答次数等
UE
MSC(O)
呼叫建立请求
MSC(T)
初始地址（IAM）
地址全（ACM）
振铃（Alerting）
应答消息（ANM）
连接（Connect）
连接确认（Connect Ack）
通话
业务请求
鉴权与安全
1
2
3
若被叫摘机，MSC（T）检测到后，向MSC（O）发出应答消息ANM，通知主叫方被叫已摘机，在MSC（O）中，收到ANM消息也定义为一个采集触发点，所得到的计数器值表示呼叫应答次数（也可以在MSC收到ANM后，向主叫方发出连接connect 消息作为应答事件的触发点）
3
Notes: 140
Intel 的答案 ( 采纳时间: 09-10-19 13:26 )
在七号信令国标中对于IAI/IAM消息的异常流程处理中，是这样规定的。 如果地址不全，在那么在收到IAI/IAM消息后15~20秒，就可以发送地址不全信号。 如果在收到IAI/IAM消息后10~15秒，收不到导通或者导通故障信号，将拆除接续。 对于发端局，在发送最后的地址消息后20~30秒，如果收端局或者转接局不能正确解析地址和路由，应释放所有设备和拆除接续。 按照问题所言，是送往关口局的呼叫，则关口局为一转接局。如果一直没有回ACM消息，如果不是下一局向有问题，也有可能是IP前置机和关口局信令配合有问题，因为不论是15秒还是20秒，应该是针对最严重情况的国际长途，经过的交换机多，信令配合也多。而对于一个普通呼叫，交换机的反应时间没有那么长。

## Slide 141
2．传输质量
它反映的是电话网传输话音信号的准确程度，通常用响度、清晰度、逼真度这三个指标来衡量。实际中对上述三个指标一般由用户主观来评定。
3．稳定性质量
它反映电话网的可靠性，主要指标与上述一般通信网的可靠性指标相同，如平均故障间隔时间、平均修复时间、系统不可利用度等。

## Slide 142: 二、计算机网络的性能指标
1. 速率
比特（bit）是计算机中数据量的单位，也是信息论中使用的信息量的单位。
Bit 来源于 binary digit，意思是一个“二进制数字”，因此一个比特就是二进制数字中的一个 1 或 0。
速率即数据率(data rate)或比特率(bit rate)是计算机网络中最重要的一个性能指标。速率的单位是 b/s，或kb/s, Mb/s, Gb/s 等
速率往往是指额定速率或标称速率。
Notes: 额定速率：正常工作时，台面允许达到的最大速度
标称速度-------- 即厂家在它的产品上标明所能达到的速度。 这种速度一般是丰非常理想的状态下检测所获得的结果,在实际应用中很难达到所标称的速度。...

## Slide 143: 速率的单位

## Slide 144: 2.带宽
“带宽”(bandwidth)本来是指信号具有的频带宽度，单位是赫（或千赫、兆赫、吉赫等）。
现在“带宽”是数字信道所能传送的“最高数据率”的同义语，单位是“比特每秒”，或 b/s (bit/s)。
更常用的带宽单位是
  千比每秒，即 kb/s （103 b/s）
  兆比每秒，即 Mb/s（106 b/s）
  吉比每秒，即 Gb/s（109 b/s）
  太比每秒，即 Tb/s（1012 b/s）
请注意：在计算机界，K = 210 = 1024，M = 220, G = 230, T = 240。如15GB的数据=15*230*8bit

## Slide 145: 3. 吞吐量
吞吐量(throughput)表示在单位时间内通过某个网络（或信道、接口）的数据量。
吞吐量更经常地用于对现实世界中的网络的一种测量，以便知道实际上到底有多少数据量能够通过网络。
吞吐量受网络的带宽或网络的额定速率的限制。

## Slide 146: 4. 时延(delay 或 latency)
传输时延（发送时延 ）：发送数据时，数据块从结点进入到传输媒体所需要的时间。
也就是从发送数据帧的第一个比特算起，到该帧的最后一个比特发送完毕所需的时间。
发送时延 =
数据块长度（比特）
信道带宽（比特/秒）
1 0 1 1 0 0 1
…
发送器
队列
结点 B
结点 A
数据
链路

## Slide 147: 时延(delay 或 latency)
传播时延：电磁波在线路或信道中需要传播一定的距离而花费的时间。
传播时延 =
信道长度（米）
信号在信道上的传播速率（米/秒）
1 0 1 1 0 0 1
…
队列
数据
在链路上产生传播时延

## Slide 148: 时延(delay 或 latency)
信号传输速率（即发送速率）和信号在信道上的传播速率是完全不同的概念。
高速网络的信号传播速率和低速网络的信号传播速率是一样的。
1 0 1 1 0 0 1
…
队列
数据
链路
Notes: 148

## Slide 149: 容易产生的错误概念
对于高速网络链路，我们提高的仅仅是数据的发送速率而不是比特在链路上的传播速率。
提高链路带宽减小了数据的发送时延。
Notes: 149

## Slide 150: 时延(delay 或 latency)
处理时延: 交换结点为存储转发而进行一些必要的处理所花费的时间。
排队时延: 结点缓存队列中分组排队所经历的时延。
排队时延长短往往取决于网络中当时的通信量。
1 0 1 1 0 0 1
…
发送器
队列
结点 B
结点 A
在结点中产生
处理时延和排队时延
数据
链路

## Slide 151: 四种时延所产生的地方
1 0 1 1 0 0 1
…
发送器
队列
在链路上产生
传播时延
结点 B
结点 A
在发送器产生传输时延
(即发送时延)
在结点 A 中产生
处理时延和排队时延
数据
从结点 A 向结点 B 发送数据
链路

## Slide 152: 时延(delay 或 latency)
数据经历的总时延就是发送时延、传播时延、处理时延和排队时延之和：
总时延 = 发送时延+传播时延+处理时延+排队时延

## Slide 153: 5. 利用率
信道利用率指出某信道有百分之几的时间是被利用的（有数据通过）。完全空闲的信道的利用率是零。
网络利用率则是全网络的信道利用率的加权平均值。
信道利用率并非越高越好。

## Slide 154
时延 D
利用率 U
1
0
D0
时延
急剧
增大

## Slide 155: 三、计算机网络的非性能特征
费用
质量
标准化
可靠性
可扩展性和可升级性
易于管理和维护

## Slide 156: 1.2.6 路由与流量控制

## Slide 157: 路由算法概述
网络层的任务
  建立、维持、中止网络的连接 ；路由选择和分组转发
网络层的核心：路由算法
路由算法的功能：指引分组通过通信子网到达目的节点
  为源节点和目的节点对选择传输路径；
  将分组正确地送到目的节点。

## Slide 160
路由选择的优劣将直接影响网络的性能
轻负荷条件下，减少时延
高负荷条件下，保证时延的前提下，增加网络通过量

## Slide 161: 路由选择算法的分类
决策地点
  集中式 分布式
决策时间
  分组（数据报） 会话（虚电路）
性能评价准则
  吞吐量 时延 链路数 设施代价
路由选择所基于的信息源
  本地 相邻节点 路径上的节点 所有节点
路由选择对网络的适应性
  静态
  自适应 根据负载、拓扑结构的变化自适应地调整路由

## Slide 162: 对路由选择算法的要求
正确性
  到达目的地；交付给目的地，不再转发
计算简单
  运算量小；路由计算所需信息的获取过程占用带宽少
自适应性
  业务量；拓扑
稳定性
  震荡少
公平性——用户
最优性
  基于某项性能准则
上述要求之间存在矛盾

## Slide 163: 路由算法的实现 路由表
路由表：存储了分组的传送路径(下一跳)

## Slide 164: 路由算法与流量控制的关系
“流量控制”根据时延调整负载进入网络的吞吐量；
路由算法影响分组的传输时延；

## Slide 165
最短路由
最佳路由
  最短路由：一对节点之间的路径最优；
  限制了网络的通过量；
  为避免震荡，适应业务变化的能力受限。
  最佳路由基于平均指标的最优化，在全网搜索可能的路径，可将流量分配在多条路径上。

## Slide 166: 自学第一章并完成调研总结报告，报告中包括以下的内容（选做）：
    1、当今典型网络的终端设备、传输线路、交换设备，主要设备的工作原理和功能。
2、通信网的典型协议及作用。
3、目前典型通信网常用性能指标及统计方式。
4、通信网中有哪些理论及其应用情况。
提交报告时间：第3次上课期间

## Slide 167: 调研或设计作业
占10%
每人必须完成1项
不限于以下内容

## Slide 168
选做1（调研）：“通信网络中理论的逐步完善和探索更新过程”调研
  调研通信网络理论发展和应用过程中，科研和建设人员不断发现通信网络领域存在的问题，并用科学的方法进行解决的案例和事迹，并形成报告。可以就通信网络中某一关键理论的不断完善和建设过程进行调研，如路由、排队与调度、接入、频谱或信道资源分配、流量分配及优化、可靠性理论、安全控制、业务流控制或流量工程、站点选择、QoS控制、数据转发等各方面。
网上提交日期：倒数第1次上课
Notes: 分组合作1（调研）通信网络理论的逐步完善和更新过程调研；
分组合作2（实践）用排队论完成创业规划；
分组合作3（实践）重现排队论的起源研究；
分组合作4（实践）建立马尔可夫链；
分组合作5（调研）调研多址接入技术；
分组任务6（实践）多址接入技术仿真对比；
分组合作7（调研）路由算法调研

## Slide 169
选做2（实践）：假设某同学毕业后将进行自主创业，如开设某公司或某超市等，请结合内容给出创业计划，利用排队论理论，调研顾客到达及消费情况、服务员服务时间、顾客忠诚度培养、异常情况等，估算公司或商店需要的服务员人数、成本和收益。
网上提交日期：倒数第1次上课

## Slide 170
选做3 （实践） ：重现排队论的起源研究过程，科学组织电信网。认真阅读爱尔兰（A.K.Erlang）等科学研究者的相关文献，自主设计相关课题，重现排队论的起源研究过程，或者利用排队或话务理论完成系统设计和规划，计算呼损、时延等性能指标，以达到对输入、呼损、信道、主备线和公用备线等有深入的认识，明白以合理的费用，如何科学地组织电信网，以提供能使用户满意的良好服务等目标。
网上提交日期：倒数第1次上课
Notes: 理论来自于实际，勇于担当，解决业界难题（重现排队论的起源研究过程，完成业务规划实践项目，对输入、呼损、信道、主备线和公用备线等有深入的认识，利用话务量理论对设计系统进行研究，计算呼损、时延等性能指标，让学生明白以合理的费用，如何科学地组织电信网，以提供能使用户满意的良好服务）。

## Slide 171
选做4（调研）：从ARPANET网络开始，调研通信网络发展过程中路由算法的发展及演变，总结通信网络在路由算法发展中的问题，思考其可能的解决方法，跟已有方法进行对比。
网上提交日期：倒数第1次上课

## Slide 172
选做5（调研） ：调查通信领域近三年前沿学术论文中有关最短路径算法、匹配算法、染色算法等的研究。给出论文名称、算法名称及思想、大致描述，指出其所解决的主要问题及存在问题。
网上提交日期：倒数第1次上课

## Slide 173
选做6（实践） ：结合站址规划原理，对重庆邮电大学或黄桷垭等实际地理环境，进行站址规划。
网上提交日期：倒数第1次上课

## Slide 174
选做7 （实践） ：将所学的匹配或染色理论，运用到你所研究的领域或者通信网络中，进行规划设计，要求有具体的应用场景描述及所解决问题的描述，提出具体的算法模型或流程。
网上提交日期：倒数第1次上课

## Slide 175
选做8 （调研） ：调研以前及现在通信网络中多址接入技术的应用情况。包括我国及其他国家采用的卫星、无线局域网、有线局域网、移动蜂窝网络中采用的多址技术，明白通信网络发展中的变革、兴盛和衰落等。
要求：以思维导图的形式总结
网上提交日期：倒数第1次上课

## Slide 176
选做9 （实践） ：以通信网络中某一系统或其他系统总体可靠性指标要求为例，进行可靠性设计。
网上提交日期：倒数第1次上课

## Slide 177: 网络编程作业
占10%
每人必做1项，
不限于以下内容

## Slide 178: 网络编程：
选做1：编程实现两个或以上的路由选择算法，对不同的算法进行对比分析，计算自己所编写算法的时间复杂度
选做2：对典型的多址接入技术进行仿真研究。了解不同技术的优缺点，明白其应用场合，计算自己所编写算法的时间复杂度。
网上提交日期：课程结束后1周内

## Slide 179
选做3（实践）建立马尔可夫链：结合中国实际，对新冠受感染的人数，中国人口增长过程、青蛙的跳跃、液体中微粒的布朗运动、自由电子在电子层中的跳跃等过程建立马尔可夫链，并分析其性能指标。
网上提交日期：倒数第1次上课

## Slide 180: 个人必做作业
必做：结合教材习题5.1和5.3及某实际网络的及流量规划要求，完成流量最大化和最佳流的配置，理解最大化与最佳化的不同概念。
理论指导实践，科学解决问题
网上提交日期：倒数第1次上课